1) Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту  внутридомового оборудования многоквартирных  домов.

| Вид работ | Состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-технические работы | Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций зданий перед началом отопительного сезона. | 1 раз в год |
|  | Осмотр после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. | В течении 1-х суток |
|  | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования. | В течении 3-х суток |
|  | Прочистка с решением внутренней канализации до колодца на выпуске. | В течении 1-х суток |
|  | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. | В течении 3-х суток |
|  | Проверка вентканалов автономных котлов теплоснабжения. | 1 раз в год |
|  | Выполнение работ по устранению неисправностей по заявкам жильцов. | По мере поступ-ления заявок |
| Работы по ремонту электросетей и оборудования | Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации (сеннее-летний, и сеннее-зимний периоды). | 2 раза в год |
|  | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течении 1-х суток |
|  | Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных учреждений(лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). | По мере необходимости |
|  | Восстановление освещения в подвалах, техподпольях, технических коридорах во взрывобезопасном исполнении. | Постоянно |
|  | Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. | По мере необходимости |
|  | Ремонт и смена светильников; замена ламп накаливания и люминесцентных; смена автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей; смена электропроводки отдельными участками. | По мере необходимости |
|  | Эксплуатация световых домовых знаков и уличных указателей. | Постоянно |
|  | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | По мере поступ-ления заявок |
| Сварочные работы | Проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций зданий перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов. | 1 раз в год |
|  | Наплавка раковин и трещин. | В течении 3-х суток |
|  | Выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры. |  |
|  | Замена аварийных участков трубопроводов длиной до 2-х метров систем холодного водоснабжения. | В течении 2-х суток |
| Работы по обслуживанию газовых систем и общедомовых технических устройств | Техническое обслуживание наружного, вводного, внутреннего газопроводов жилых домов. | Постоянно |